### Zadaci za vježbu

## 1.     Na kojem brojevnom mjestu se nalaze podcrtane znamenke:

a.     874015(10)

b.     1001100011(2)

c.      105127(8)

2.     Odredi težinu podcrtane znamenke:

a.     10011(2)

b.    3057(8)

c.      F45A7(16)

3.     Izračunaj mjesnu vrijednost podcrtane znamenke:

a.     100110101(2)

b.     347401(8)

c.     CB45A7(16)

4.     Odredi vrijednost sljedećih brojeva:

a.     1111111,011(2)

b.     AAA,C(16)

c.     57,24(8)

5.     Prevedi u binarni zapis sljedeće brojeve:

a.     111(10)

b.     71,375(10)

c.     C38,4C(16)

6.     Prevedi u dekadski zapis sljedeće brojeve:

a.     11010,0111(2)

b.      105,46(8)

c.     A59,48(16)

7.     Prevedi u oktalni i heksadekadski zapiss sljedeće brojeve:

a.     63,8125(10)

b.      1101100110,101(2)

8.     Zbroji binarne brojeve:

a.     10111+1001110+1011+10001=

b.     1010,011+11,1011+0,01=

9.   Oduzmi binarne brojeve:

a.     11000110-110010=

b.     11100,011-101,1111=

10.  Pomnoži binarne brojeve:

a.     100111·1011=

b.     11,01·110,11=

11.   Podijeli binarne brojeve:

a.     100010 : 10001=

b.     101101 : 1011=

12.  Izračunaj i rezultat zapiši u binarnom, oktalnom, heksadekadskom i dekadskom sustavu:

a.     105(8)+ 1101011(2)+ 3D(16)=

b.     101(2)+ 101(8)- 10(16)=

c.      15C(16)· 27(8)=

13. U 8 bitovnom registru prikaži broj:

a. -105

b. 119

14. Koji je broj prikazan ako se zna da je prikazan pomoću dvojnog komplementa:

a. 10001101

b. 01111111

15. Pretvorite rimski broj u arapski i obrnuto:

a. MMMDLXXVII

b. MCMXXVII

c. 1749

d. 2467

16. Koji broj je zapisan u 32 bitnom registru:

a. 11000011101110110000000000000000

b. 01000001110101000000000000000000

17. Koji je prethodnik a koji sljedbenik sljedećih brojeva:

a. 1001011(2)

b. 1777(8)

c. FF(16)