## Slide 1
Izlazni uređaji

## Slide 2: Monitor
Ili ekran prikazuje podatke u obliku teksta, slike, animacije ili video zapisa
  Kvaliteta slike ovisi o monitoru i o grafičkoj kartici
  Prema tehnologiji izrade razlikujemo:
    CRT (Cathode Ray Tube, katodni) monitor.
    LCD (Lyquid Crystal Display) monitor- rade pomoću tekućih kristala.
    Plazma monitori – rade na principu ioniziranog plina

## Slide 3: Načini spajanja monitora
Monitori se spajaju preko:
  VGA priključka
  DVI priključka na grafičku karticu
  HDMI konektor
VGA (Video Graphics Array)
DVI (Digital Visual Interface )
HDMI

## Slide 4: Značajke monitora
Veličina dijagonale: 17˝, 19”, 20”, 22”,23’’, 24”,27”...
Razlučivost - broj točkica na zaslonu po osi x i osi y, Što je razlučivost veća veća je i kvaliteta slike. Svaka točka na zaslonu naziva se PIXEL.
  800 x 600 1024 x 768 1280 x 1024 1920x1080 2048 x 1536
frekvencija - označava koliko će se puta na zaslonu računala iscrtati slika u jednoj sekundi. Mjeri se u Hz, a prihvatljiva frekvencija je 75 Hz i više.
Dubina boja – broj različitih boja koje monitor može prikazati. Broj bitova koji se koristi za opis boje (16 bitni prikaz 65536, 24 bitni prikaz 16777216)
Kod slike u boji svaki se piksel sastoji od 3 podpiksela: svaka se boja dobiva kao kombinacija crvene, zelene i plave -RGB.

## Slide 5: Izlazni uređaji - projektor
Projektor
  Prikazuje sliku s računala na veću površinu (platno, zid),
  Pogodno za predavanja

## Slide 6: Pisači
Pisač je izlazni uređaj koji ispisuje podatke sa računala na neki materijal (papir ili foliju)
Prema vrsti ispisa dijelimo ih na:
  Iglične (matrične)
  Tintne (ink-jet)
  Laserske
  Termički

## Slide 7: Iglični pisači ili matrični pisač
znakovi oblikuju udarcima igala u papir preko tintne vrpce
Mogu imati 9,24 ili 48 iglice u glavi pisača
Ispisuju u više kopija
ispisna beskonačnom papiru
Format pisača može biti A3 i A4
  Izuzetno izdržljivi
  Slabija kvaliteta ispisa
  Spor je
ribon

## Slide 8: Tintni pisači
najzastupljeniji
Kvalitetan ispis i niska cijena
Pisač iz spremnika tinte štrca male kapljice tinte i tako stvara ispis
Tinta se sastoji od tri boje modro-zelene, ljubičasto-crvene i žute-CMY) + crne - CMYK
  Skupa tinta

## Slide 9: Laserski pisač
  Najbrži i najkvalitetniji ispis
  Postoji crno-bijeli i ispis u boji
  Najskuplji
  Ispisuju na papir uz pomoć lasera, koji osvjetljuje bubanj i time izbija površinu bubnja. Potom bubanj prolazi kroz toner gdje se na nabijene dijelove bubnja hvataju čestice tinte u prahu, potom papir prelazi preko bubnja i zatim kroz grijač čime se tinta zalijepi na papir.
  Veličina ispisa je najčešća na papir A4

## Slide 11: Multifunkcionalni pisači
Pisač
Skener
Fotokopirni uređaj
fax

## Slide 12: Termički pisači
termički osjetljiv papir
Na dijelovima gdje se treba nalaziti ispis papir se zagrijava i površina papira prelazi u crnu boju.
upotrebljavaju se na:
  blagajnama
  POS sustavima za ispise računa
  telefaks uređajima.

## Slide 13
Termički pisač

## Slide 14: Značajke pisača
veličina
  ovisi o maksimalnoj veličini papira koju pisač može prihvatiti;
  najčešće su veličine A4 (210 mm x 297 mm) i A3 (420 mm x 297 mm)
brzina – količina podataka koju mogu ispisati u jedinici vremena;
  Mjeri se brojem znakova u min(cps) ili brojem stranica u min (ppm)
razlučivost ispisa
  podatak koji govori o kvaliteti ispisa teksta, slike;
  Izražava se u točkicama po inču (dpi)
veličina radne memorije
spajanje
  najčešće preko USB-a
  Prije preko 25-pinskog paralelnog LPT priključka
14

## Slide 15
Pisači se s računalom povezuju na dva načina:
  Direktno (lokalni)
  Preko mreže (mrežni)

## Slide 16: Izlazni uređaji - crtač
Crtač ili ploter
  sličan pisaču,
  ispis velikih crteža/nacrta.
  Plošni i samostojeći

## Slide 17: Zvučnici
Izlazna informacija je zvuk
  Obavezna zvučna kartica

## Slide 18
Osnovni pojmovi:
Piksel (piknja)– najmanji dio slike. To je kvadratić određene boje.
raster – kvadratna mreža u kojoj su raspoređeni pikseli
razlučivost (rezolucija) slike – broj piksela vodoravno i okomito koji čine sliku
Svaki piksel može biti crvene, zelene ili plave boje. To je tzv. RGB (Red Green Blue) model boja.
Razlučivost ispisa mjeri se u broju točaka po inču – (engl. Dots Per Inch – dpi). Jedan inč iznosi 2.54 cm.
Osim rasterske postoji i vektorska grafika. Ovdje se slika ne sastoji od točaka nego od vektora (crta, krivulja, oblika i poligona). Prednost vektorske grafike je da kod promjene veličine ostaje jednako oštra slika.
Najkorišteniji formati slika (nastavci datoteka) su: BMP, JPG, PNG, GIF i TIFF.